## Slide 1
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Подготовила Фисюра О.М., учитель труда (технологии)
МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И. Баляева».

## Slide 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Понятие о стандартах
Форматы
Линии чертежа
Рамка поля чертежа
Основная надпись чертежа
Графическая работа №1

## Slide 3
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Цели:
дать учащимся понятие о правилах оформления чертежа, которые выполняются согласно принятым и действующим государственным стандартам Единой системы конструкторской документации – ЕСКД;
показать учащимся, какое значение имеет стандартизация, почему необходимы стандарты ЕСКД;
познакомить с понятиями «формат» и «основная надпись»;
научить применять, согласно стандартам ЕСКД , линии чертежа, которые имеют разное назначение и применение;
воспитать у школьников понимание ответственности и чувство необходимости профессиональной дисциплины при работе с графической документацией;
воспитать точность и аккуратность в построении чертежей.

## Slide 4
Вопросы для повторения
1.Назовите чертёжные инструменты, материалы и принадлежности, которые применяются для выполнения чертежа.
2.Как подготовить к работе чертёжный циркуль?
Как проводят им дуги окружностей?
3.Для чего нужна рейсшина?
4.Как подготовить к работе карандаш?
5.Какие бывают карандаши по твёрдости?
6.Как правильно подготовить рабочее место для черчения?

## Slide 5
ПОНЯТИЕ О СТАНДАРТАХ
Стандарт – слово английское и в переводе означает «образец». Образец в том смысле, какой мы вкладываем в понятие «такой же», «одинаковый».
Для удобства выполнения и изучения технической документации установлены общие правила по её разработке и оформлению.
Стандарт ЕСКД – ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ– это нормативный документ, устанавливающий единые правила выполнения и оформления конструкторских документов для всех отраслей промышленности, строительства, транспорта и учебных заведений, утверждённый компетентным органом – Государственным комитетом по стандартизации.

## Slide 6
ФОРМАТЫ
ФОРМАТ – чертёжный лист бумаги определённого
размера, на котором выполняются чертежи и другие конструкторские документы.
Для выполнения учебных чертежей используют в основном формат А4 размером 297 х 210 мм.
Формат А4 получается в результате многократного деления формата А0, площадь которого приблизительно равна 1м²
(ГОСТ 2.301-68*)

## Slide 7
СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ФОРМАТОВ И ОБРАЗЦЫ ФОРМАТОВ
А 0
1189 Х 841
А 1
594 Х 841
А 2
594 Х 420
А 3
297 Х 420
А 4
297 Х 210
S ~ 1м²
ФОРМАТЫ
(ГОСТ 2.301-68*)

## Slide 8
Каждый чертёж оформляется рамкой, которая ограничивает его поле и проводится сверху, снизу и справа на расстоянии 5 мм от кромки листа бумаги, а слева – 20 мм
В правом нижнем углу чертежа размещают основную надпись
ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ
РАМКА
РАМКА ПОЛЯ ЧЕРТЕЖА

## Slide 9
ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ
(ГОСТ 2.104-68*)
Применение основной надписи на технических чертежах

## Slide 10
25
30
15
7
70
145
7
8
22
20
20
Чертил
Иванов С.
10.11
Проверил
Чертёж детали
Петров А.И.
13.11
Школа №2034 класс 8Б
Резина
1:1
№2
Образец заполненной основной надписи
Размеры учебной школьной основной надписи

## Slide 11
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТА
Рамка
5
5
5
20
Основная надпись

## Slide 12
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
Чертёж детали выполнен правильно
Чертёж детали выполнен неправильно
(ГОСТ 2.303 – 68*)

## Slide 13
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
2. ШТРИХОВАЯ ЛИНИЯ
3. СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
4. ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
5. СПЛОШНАЯ ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ
1. СПЛОШНАЯ ТОЛСТАЯ ОСНОВНАЯ ЛИНИЯ

## Slide 14
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА (продолжение)
6. РАЗОМКНУТАЯ ЛИНИЯ
7. ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ ЛИНИЯ
8. СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ С ИЗЛОМОМ ЛИНИЯ

## Slide 15: 1. ОСНОВНАЯ СПЛОШНАЯ ТОЛСТАЯ ЛИНИЯ
Применяется для изображения видимого контура предмета, оформления рамки поля чертежа и граф основной надписи
Толщина сплошной основной линии (S) выбирается в пределах от 0,5 до 1,4 мм
ВИДИМЫЙ КОНТУР ПРЕДМЕТА
РАМКА
ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ

## Slide 16
2. ШТРИХОВАЯ ЛИНИЯ
Толщина линии от S/3 до S/2.
Длину штриха выбирают от 2 до 8 мм, расстояние между штрихами
от 1 до 2 мм
Применяется для изображения линий невидимого контура предмета.
ЛИНИИ НЕВИДИМОГО КОНТУРА

## Slide 17
3. СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
Толщина тонкой линии от S/3 до S/2
Применяется для нанесения выносных и размерных линий, нанесения штриховки, проведения полок линий - выносок
ВЫНОСНЫЕ ЛИНИИ
РАЗМЕРНЫЕ ЛИНИИ
НАНЕСЕНИЕ ШТРИХОВКИ

## Slide 18
4. ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ
3…5
5…30
Толщина штрихпунктирной линии от S/3 до S/2
Применяется для осевых и центровых линий
ОСЕВАЯ ЛИНИЯ
ЦЕНТРОВЫЕ ЛИНИИ

## Slide 19
5. СПЛОШНАЯ ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ
Толщина волнистой линии от S/3 до S/2
Применяется для изображения линий обрыва, разграничения вида и разреза
ЛИНИИ ОБРЫВА
ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДА И РАЗРЕЗА

## Slide 20
6. РАЗОМКНУТАЯ ЛИНИЯ
Толщина разомкнутой линии от S до 1,5S
Применяется для изображений места секущей плоскости при построении сечений и разрезов
РАЗОМКНУТАЯ ЛИНИЯ
8…20

## Slide 21
7.ШТРИХПУНКТИРНАЯ ТОНКАЯ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ ЛИНИЯ
Толщина линии от S/3 до S/2
Применяется для изображения линий сгиба на развёртках
ЛИНИИ СГИБА
4…6
5…30