## Slide 1
Башня Пирелли, Милан (Италия), 1960 г.
«Ворота в Европу»,
Мадрид (Испания),1996 г.

## Slide 2
Комплекс Cube Tube (Куб труба), Китай город Цзиньхуа, 2010 г

## Slide 3
Это различные выпуклые многогранники, которые, не являясь правильными, имеют некоторые их признаки.
Национальная библиотека Беларуси, основана 1922 году.

## Slide 4: Тема: Выполнение развёртки макета многогранника
Учитель: Юлия Викторовна Коперчак
МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И. Баляева»

## Slide 5: Проектные языки
В художественном проектировании существует два проектных языка – графический и объёмно-пластический.
Графический проектный язык – это чертёж, эскиз, технический рисунок.
Объёмно-пластический проектный язык – это макет и модель, служащие для поиска формы изделия.

## Slide 6: Основа макета
Для макетов несложных прямолинейных форм и тел, сначала выполняют выкройку из бумаги или картона – развёртку.
Развёртка – развёрнутая в плоскость поверхность какого-либо тела. Площадь развёртки равна площади поверхности.

## Slide 7: Новые понятия
Макет – изделие, являющееся изображением проектного решения в установленном масштабе, которое собирается из моделей.
Конструкция – взаимосвязь, соединение элементов изделия (деталей, узлов или частей предмета).

## Slide 8: Применение развёртки
Развёртку применяют при изготовлении различной упаковки.
При помощи развёртки выполняют макеты изделий, мебели, транспорта, ландшафта, детских площадок, ахитектурных зданий.

## Slide 9: Инструменты и материалы
Для вычерчивания развёртки необходимы чертёжные инструменты (линейка, циркуль, транспортир).
Для получения ровных линий сгиба необходим канцелярский нож.
Для вырезания развёртки нужны ножницы.
Для склеивания объёмного тела нужен клей ПВА.

## Slide 10: Изготовление развёртки
Изготовить объёмное тело (макет) при помощи развёртки можно, вычертив необходимое количество фигур, соединённых между собой линиями сгиба и равных сторонам (граням) этого объёмного тела.

## Slide 11: Развёртка куба
Полная развёртка куба состоит из шести одинаковых квадратов, примыкающих друг к другу боковыми сторонами так, как позволяет размер листа.

## Slide 12: Развёртка параллелепипеда
Полная развёртка параллелепипеда состоит из 2-х оснований - прямоугольников и 4-х боковых граней (прямоугольники), примыкающих друг к другу по длине.

## Slide 13: Развёртка шестиугольной пирамиды
Полная развёртка шестиугольной пирамиды состоит из 1-го основания (шестиугольник) и треугольников, примыкающих друг к другу боковыми сторонами и имеющих общую вершину.

## Slide 14: Развёртка шестиугольной призмы
Полная развёртка шестиугольной призмы состоит из развёртки её боковой поверхности (6-ти прямоугольников) и 2-х оснований (шестиугольников).

## Slide 15: Развёртка цилиндра
Полная развёртка цилиндра состоит из 2-х оснований (окружности) и криволинейной поверхности, развёрнутой в прямоугольник.

## Slide 16: Развёртка конуса
Полная развёртка конуса состоит из 1-го основания (окружность) и круговой поверхности, развёрнутой в сектор (часть окружности).

## Slide 17: Типология конструкций
Конструкция макета может быть неразъёмной, разъёмной или сборно-разборной.
Конструкция макета может быть статичной и трансформируемой.
Конструкция может быть открытой, закрытой и полуоткрытой.

## Slide 18: Функция макетирования
Макетирование и моделирование даёт полную информацию об объёмно-пространственном решении объекта и являются одними из важных условий успешного создания эстетически и функционально совершенных промышленных изделий.

## Slide 19: Практическая работа: сборка макета многогранника

## Slide 20: Как это поняли другие