## Slide 1: Аксонометрические проекции
Фисюра О.М., учитель черчения, труда

## Slide 2
Обычный рисунок (фото, картина) изображает предмет, как он представляется глазу наблюдателя.

## Slide 3
Способы проецирования перспективного изображения используют при создании технических рисунков и архитектурных проектов.

## Slide 4: Аксонометрические проекции
Аксонометрической проекцией называется изображение, полученное на аксонометрической плоскости в результате параллельного проецирования предмета вместе с системой координат, которое наглядно отображает его форму.

## Slide 5
КЛАССИФИКАЦИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ
Аксонометрические проекции классифицируются в по двум признакам:
1. По направлению проецирования:
Прямоугольные - направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций.
Косоугольные - направление проецирования не перпендикулярно аксонометрической плоскости проекций.
2. По коэффициентам искажения

## Slide 6: По направлению проецирования
Аксонометрические проекции
Косоугольная фронтальная диметрическая проекция
Прямоугольная изометрическая проекция

## Slide 7: СТАНДАРТНЫЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
ГОСТ 2.317-69, рекомендует применять пять стандартных аксонометрических проекций:
1. Прямоугольные
изометрия
диметрия
2. Косоугольные
фронтальная изометрия
горизонтальная изометрия
фронтальная диметрия.

## Slide 8: Прямоугольная изометрическая проекция
Коэффициент искажения по всем осям ГОСТ рекомендует строить без сокращения равной единице, что соответствует увеличению изображения в 1,22 раза.

## Slide 9
Коэффициенты искажения по осям x и z равны единице, а по оси y принимается равным 0,5. Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси y, равным 30 и 60.
Косоугольная фронтальная диметрическая проекция

## Slide 10: Способы выполнения осей координат
Косоугольная фронтальная диметрическая проекция
Прямоугольная изометрическая проекция

## Slide 11: Аксонометрические проекции куба
а) б)
а) диметрическая проекция
б) изометрическая проекция
________________
Аксонометрия (от греч. аxon – ось и metreo – измеряю) измерение по осям

## Slide 12: Для всех аксонометрических проекций установлены общие правила
ось z всегда вертикальна.
все измерения выполняются только по аксонометрическим осям или прямым, параллельным им.
все прямые линии, параллельные друг другу или осям координат на комплексном чертеже, в аксонометрических проекциях остаются параллельными между собой и соответствующим аксонометрическим осям.

## Slide 13: Диметрия. Вдоль оси z и параллельно ей откладывают высоты, а вдоль оси y – сокращенный в два раза размер ширины, натуральный размер длины предмета вдоль x – натуральный размер.

## Slide 14: Изометрия. По всем аксонометрическим осям и параллельно им откладывают натуральные размеры

## Slide 15
Диметрическая проекция Изометрическая проекция
Построение осей аксонометрических плоскостей. - Построение нижнего основания прямоугольного параллелепипеда.
Шаг 1.

## Slide 16: Построение вертикальных ребер
Диметрическая проекция Изометрическая проекция
Шаг 2.

## Slide 17: Построение боковых граней и верхнего основания
Диметрическая проекция Изометрическая проекция
Шаг 3.

## Slide 18: Шаг 4. Определение видимости граней. Шаг 5. Обводка.
Диметрическая проекция Изометрическая проекция

## Slide 19: Запомните!!!
В аксонометрических проекциях из каждой вершины предмета всегда выходят три ребра (видимых или невидимых).

## Slide 20: Упражнение. Построить диметрическую и изометрическую проекции детали.
Диметрическая проекция
Изометрическая проекция

## Slide 21
Диметрическая проекция

## Slide 22
Изометрическая проекция

## Slide 23: шаг 3
Образец выполнения задания.